## Slide 1: 基于电路网格模型的电流仿真

## Slide 2
双饼
单个线圈
多个线圈
涞水高温超导磁体构成

## Slide 3
简化电路模型
线圈的一匝或几匝被视为一个单元：这些单元具有相应的电感和电阻特性，与其他单元通过电感、温度和磁场耦合，单元与单元之间是串联关系。
每个单元的总电流是控制电流，因此：
既不能反映环向上的电流差异，也不能反映轴向上的电流分布。
概括性的描述整个磁体的状态，为重点部位的仿真分析提供基础。
互感矩阵
待求解电流向量
超导电压
径向电阻
环向分流
控制电流

## Slide 4
电路网格模型
在电路网格模型中，每匝分为几个弧段，这些弧段具有各自的电感，环向电阻和径向电阻。

## Slide 5
方程构成
模型的核心方程是径向通路与环向通路二者的分流，电感通路与电阻通路二者的分流，通过时域有限差分可以将方程组抽象为：
其中，互感矩阵的构成为：
知道是对称矩阵， 也是对称矩阵，这与该矩阵的物理意义是一致的。
磁场、温度导致的临界电流的变化、磁通变化导致的互感耦合、直接的电气连接构成了模型中元素之间相互作用的全部关系。

## Slide 9
磁场耦合
温度和磁场与线圈的电流在模型中的耦合，主要是源于它们与REBCO带材临界电流的关系:
在已知各位置电流的情况下，根据毕奥-萨伐尔的定律可以计算出每个位置的磁场：
计算磁场时模型只考虑了环向电流，而没有考虑径向电流
在正常励磁过程中产生的径向电流很小
径向电流的流向与导线表面垂直，所以径向电流产生的磁场对线圈临界电流的影响比较小。

## Slide 10
仿真流程
构建运算环境
导入数据
互感矩阵
热传导矩阵
磁场计算矩阵
继续求解？
计算结果预测
系数、常数矩阵构建
方程求解
结束循环
数据预处理
初始化变量
矩阵拼接
初始化记录文件
本轮计算结束
显示计算结果
显示计算时长
记录数据
数据存档
是
否

## Slide 11
结果对比与分析
当工作电流以恒定速率增加时，电压先升高后稳定，当工作电流稳定在120 A时，电压立即下降。模拟和实验结果在电压变化和磁场变化方面非常吻合。